## Slide 1
DX
MANUFACTURING × DIGITAL
人×デジタルで作る製造工程
単純に見える仕事が、どれだけ奥が深いか
発表者: 高瀬2026.08.25 – 27
01 / 11

## Slide 2
製造の仕事
良いモノを安全・安定・ムダなく作り続ける
企画
何を作るか決める
↓
設計
レシピを決める
↓
試作・段取り
一度作って味見する
↓
調達
買い出し
→
製造
調理する
→
物流
運ぶ・保管する
→
出荷・納品
盛り付けて出す
↑
保全
コンロや鍋を整える
ECM｜縦の流れ
何をどう作るかを決める
SCM｜横の流れ
モノが調達から納品へ動く
保全は、製造を止めないための土台
出力｜QCDSE 製造から出てきたものを、この五つで測る
Q 品質
C コスト
D 納期
S 安全
E 環境
味・栄養・新鮮さ
電気代・材料費・人件費
出てくるまでの早さ
作る人が無事か
厨房が片付いているか
↻ 出力を見て、次の企画・設計へ返す。考える部署や人が、何人もいる。
02 / 11

## Slide 3
製造の難しさ — 管理項目が多い
要因が動くから、毎回ばらつく
Q 品質
C コスト
D 納期
S 安全
E 環境
人
作業者の熟練度
交代・引き継ぎ
体調・疲れ
機械
刃物や型の摩耗
治具のガタ
段取り替えの精度
材料
ロットの違い
保管の状態
仕入先の違い
方法
手順の解釈違い
加工条件の設定
作業標準の更新漏れ
測定
測定器の校正
測る場所とタイミング
測る人による差
環境
温度・湿度
振動
粉じん・清浄度
品質
いま開いているのは Q（品質） の例。C・D・S・E にも同じだけ管理項目がある。次は同じことを料理で。
03 / 11

## Slide 4
グループワーク①（20分）
味噌汁の味を毎回同じように出すにはどうすればいいか考えよう
① 作る工程を描く 開始から完成まで。判断が入るところは ◇ で
開始
完成
→
→
→
→
→
はい
いいえ
↓
→
破線のところに、やることと判断を書き込む
② 味がばらつく原因を書き出す 六つの分類ごとに、思いつくだけ
人
機械
材料
方法
測定
環境
味
豆腐・味噌・水だけの味噌汁 ／ ホワイトボードと模造紙に ／ 20分
04 / 11

## Slide 5
解答例
解答例のフローチャート — 貼り付け領域
単純な料理なのに、
こんなにも管理する項目が多いんだ！
品質以外にも、
コストや時間も管理せなあかんねん…
05 / 11

## Slide 6
製造におけるDX
データで、仕事のやり方そのものを変える
① 集める
記録に残す
温度・時間・分量・
作り手を数字にする
→
② つなぐ
味と結びつける
どの条件のとき美味しかったか
→
③ 変える
決め方が変わる
勘から数字へ
人駆動型の仕事
味見して、人が気づく
「もう少し煮よう」と、人が決めて動かす
うまくいった理由は、その人の中に残る
データ駆動型の仕事
温度がずれたと、センサーが気づく
決めておいた通りに、火加減が自動で変わる
人は結果を確かめ、基準がずれていたら直す
記録を取っただけでは、まだDXではない。決め方が変わって初めて、仕事のやり方が変わったと言える。
06 / 11

## Slide 7
グループワーク②（10分）
勘で決めている判断を見つけ、データで決める形に変えよう
さきほど描いた工程図（解答例）— 貼り付け領域
フローチャートの「判断」のところ、
何を見て決めてる？
その判断、
勘やなくて数字で決められへん？
07 / 11

## Slide 8
解答例
改善後のフローチャート（データで決めるように変えた版） — 貼り付け領域
増えた線は、出てきた結果をもう一度作り方に戻している。測って、ずれたら戻す。エアコンが設定温度を保つのと同じ形。
ただし、何を測るか・狙いをどこに置くかを決めるのは人。
08 / 11

## Slide 9
日本の製造業がいま抱えている問題
人手は減るのに、管理は増えていく
問題 1
人が足りない
働き手が減り、
若い人が現場を選びにくい
問題 2
管理のレベルが上がる
見る項目が増え、
やり方も高度になる。
多品種少量も効く
問題 3
デジタル化が追いつかない
担う人がまた足りず、
現場のやり方も揃っていない
三つは絡んでいる ／ 人手は減るのに、管理は増えていく
09 / 11

## Slide 10
人がする仕事と、デジタルがする仕事
創るのは人、こなすのはデジタル
人
目的と要件を決める
設備や製品を設計する
合意をつくる
安全かどうかを判断する
デジタル
大量に速く正確に処理する
繰り返す
予測する
標準化
管理
役割を分けると、楽に・速く・正確になる。人が減った分を機械で埋める話ではなく、人が人にしかできない仕事へ動ける話。
10 / 11

## Slide 11
まとめ
01
製造の仕事は、良いモノを安全・安定・ムダなく作り続けること
02
難しさは、ブレなく作るための管理項目がとても多いこと
03
データで、仕事のやり方そのものを変えるのがDX
04
創るのは人、こなすのはデジタル。標準化と管理は両方でやる
製造の仕事は作り方を作り、決めた通りに作って管理する
11 / 11